załącznik  nr 5  do SIWZ

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ MILANÓWEK

| Standard | Opis standardu | Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte |
| --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego |
| I | Jezdnia odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości | śnieg luźny może zalegać do 2-ch godzin, błoto pośniegowe może występować do 6-ciu godzin może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. | gołoledzi – 3 godz. szronu – 3 godz. szadzi – 3 godz. lodowicy – 4 godz. śliskości pośniegowej – 4 godz. |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, Jezdnia posypana w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, łuki, przystanki autobusowe, zatoki ). - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | śnieg luźny może zalegać do 6-ciu godzin, może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych, zaspy mogą występować do 5-ciu godzin | gołoledzi – 5 godz. szronu – 5 godz. szadzi – 5 godz. lodowicy – 5 godz. śliskości pośniegowej – 6 godz. |
| III Drogi gruntowe | Droga gruntowa odśnieżona na szerokości 6m warstwa śniegu lub błota pośniegowego nie większa niż 3cm | może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych, zaspy mogą występować do 15-ciu godzin | 15 godzin |